## Slide 1
VZDUŠNÁ DOPRAVA V PODMÍNKÁCH OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

## Slide 2: UČEBNÍ ÚKOLY:
ÚVOD
Význam a využití vzdušné dopravy v ozbrojených silách
Možnosti k uskutečnění mezinárodní letecké přepravy vyčleňovaných sil
Postupy k zabezpečení letecké přepravy
  Vojenské dopravní letouny v právu hospodaření MO ČR
  Vojenské dopravní letouny členských států NATO
  Přepravy smluvním dopravcem
  Projekt SALIS
Metodika činnosti odesílatele
  Zpracování požadavku na mezinárodní leteckou přepravu
  Přeprava vyhrazeného leteckého nákladu
  Celní a pasové odbavení
Nakládka (vykládka) na letišti
  Orgány vojenské dopravy
  Organizace nakládky a vykládky
  Vybrané bezpečnostní zásady

## Slide 3: LITERATURA
Rejzek, Martin. Vzdušná a námořní doprava v podmínkách ozbrojených sil České republiky. (Skripta). Brno: UO, 2006.
Metodika pro plánování a zabezpečování přesunů a přeprav v AČR ( čj. 800060/5/2001-8922)
Metodika využití dopravního letectva spojenců k přepravě vyčleněných sil AČR (čj. 800060/15/2001)
Směrnice pro odesílatele mezinárodních leteckých přeprav OS ČR (čj. 5489/14/2003-1200)
Příprava techniky, materiálu a osob AČR na letecký přesun letadly USAF (čj. 62121-12/2004-3042)
Směrnice a pomůcky v oblasti vojenské dopravy:

## Slide 4: Význam a využití vzdušné dopravy v ozbrojených silách
Vzdušná doprava je:
strategický druh dopravy
využívána k přepravě vojenského a civilního personálu ozbrojených sil
  doprava osob do a z mnohonárodních operací nebo na vojenská cvičení
vnitrostátní vzdušná doprava využívána pro přepravu vysokých představitelů resortu obrany a zahraničních delegací
Vzdušná doprava se řídí podle předpisů a norem Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

## Slide 5
dosahování krátkých dob trvání přepravy
vysoká spolehlivost
menší nehodovost než u ostatních druhů dopravy
minimální počet obsluhy pro přepravu a manipulaci
nízký přepravitelný objem (zátěž) a vysoké provozní náklady
omezená nabídka potřebných (strategických) kapacit letecké přepravy na dopravním trhu
k provozování je nutná příslušná dopravní infrastruktura
přeprava omezených rozměrů leteckých nákladů
nutná koordinace jejího využití
poměrně lehké narušení letišť a relativně pomalé tempo obnovy
přepravu z letišť k jednotkám je nutné zabezpečovat jinými druhy dopravy
nákladný druh dopravy
VÝHODY:
NEVÝHODY:

## Slide 6: Možnosti k uskutečnění mezinárodní letecké přepravy vyčleňovaných sil
Airbus A-319 CJ
Casa C-295M
Antonov An-26
Nákup dopravních prostředků pro strategickou vzdušnou dopravu se neuvažuje
AČR nedisponuje prostředky a zařízeními pro nakládání (vykládání) letounů na cizích letištích.
Smlouvy uzavřené v rámci HNS nebo na pomoc jiného státu zúčastněného v operaci.
Přepravy dopravními letouny v právu hospodaření Ministerstva obrany

## Slide 7: 2) Přepravy vojenskými dopravními letouny členských států NATO
na základě dohod a mezistátních smluv
Ujednání mezi MO ČR a Ministerstvem obrany Belgického království o zabezpečení letecké přepravy.
Využití vojenských dopravních (transportních) letounů USAF
Americké letouny Lockheed typu C-5A/B Galaxy a McDonnell Douglas C-17 Globemaster III

## Slide 8: 3) Přepravy dopravními letouny nabízenými na dopravním trhu
nelze-li využít vojenské dopravní letouny ČR ani států NATO
akvizice dopravních služeb – charterové lety
menší zásilky se přepravují prostřednictvím smluvních dopravců, kteří provozují dopravu leteckých (kusových) zásilek
postup výběru smluvního dopravce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a rozkazu Ministra obrany (RMO) č.2/2005 Uplatnění nabývání majetku a pořizování stavebních prací a služeb v resortu MO.
Pro dopravní (cargo) letouny, které jsou nabízeny na dopravním trhu, platí stejná pravidla jako pro vojenské dopravní letouny ČR
Expeditors International ČR s.r.o.
ŠKODA TATRA Forwarding, a.s.
BRNO Trans EURAIL, s.r.o.
An & Mi service s.r.o. ANTONOV SERVICE
Argo Internationale Spedition s.r.o.
Time Air s.r.o.
Kühne & Nagel s.r.o.
Zasílatelské subjekty

## Slide 9
ANTONOV AN-124 RUSLAN
rozpětí | 73,3 m
délka | 69,1 m
výška | 20,78 m
max. vzletová hmotnost | 392,0 t
cestovní rychlost | 850 km/h
rozměry nákladního prostoru | délka – 36,5 m šířka – 6,4 m výška – 4,4 m
max. váha nákladu / počet osob | 120 t / 13
max. dolet | 4 500 km – max. náklad 16 500 km – plně natankovaný
Main characteristics of aircraft for planning:
max. payload 80 t max. containers 12, max. PAX 12

## Slide 10: Projekt SALIS
iniciativa v rámci reakce na kritický nedostatek kapacit dopravního letectva, který se projevil při rozmisťování NRF a sil rychlé reakce EU
společné zasedání účastnických států SALIS a států EU, sdružených v projektové skupině ECAP (European Capability Airlift Programme) ke vzdušné dopravě na dlouhé vzdálenosti

## Slide 11: Postupy k zabezpečení letecké přepravy
Plánuje se podle operačního plánu SOC MO
Vládou ČR schváleno vyslání sil, vydáno NNGŠ (směrnice NGŠ AČR pro plnění operačního úkolu operace) → plánovací a přípravná činnost u SOC MO a OVD a dalších příslušných organizačních celků resortu obrany
  SOC MO zašle OVD žádost o provedení kalkulace přesunu, OVD provede Kalkulaci letecké přepravy
  SOC MO projedná zabezpečení vzdušné dopravy za účasti zástupců OVD, zDL a zástupce odesílatele
  ujasnění počtů osob, vojenského materiálu, klasifikace materiálu,…
  Velitel zDL určí typ letounu, skupina plánování letů operačního oddělení zDL zpracuje a zašle jej na OVD
  OVD na základě Plánu letu zpracuje žádosti o diplomatická povolení k přeletu, přistání, která odešle k vyřízení na zastupitelské úřady ČR
  Náčelník OVD vydává pro zabezpečení přepravy Odborné nařízení k přepravě
1) letecká přeprava vojenskými dopravními letouny ČR

## Slide 12
Předpokladem je porovnání cen za letovou hodinu
Je-li výhodnější, OVD kontaktuje POC (Point of Contact) daného státu
V případě volné letové kapacity a souhlasu v dotazu OVD uvede množství a stručný popis materiálu, počet osob, místo nakládky místo určení a požadovaný termín přepravy
Poskytující stát vyčlení letouny a navrhne možné termíny
OVD zašle objednávku na přepravu a další dokumenty
Po potvrzení objednávky OVD zasílá pokyny k přepravě odesílateli (příjemci)
2) Letecká přeprava vojenskými dopravními letouny členských států NATO

## Slide 13
Vojenská výpomoc mezi MO ČR a MO USA - ACSA US-CZ 01 (obdoba MoU) a Implementační dohody EC-CZ-01 (1996)
Dokument U.S ACSA Standard Form for Request, Receipt and Return or Invoice.
Vyplněný požadavek je předkládán na US EUCOM J4 Ramstein. Po potvrzení vyčlenění letounu, je tento dokument použit jako faktura za poskytnuté dopravní služby.
V některých případech mohou být letouny spojenecké armády (zpravidla USAF) nabídnuty bezplatně nebo za sníženou úhradu.
Za účelem přepravy menších zásilek a omezeného počtu osob při ne zcela vytíženém letu je dostupná možnost využít letouny létajícími pravidelně na zavedených trasách (NATO Air Bridge).

## Slide 14: 3) Postup zabezpečení letecké přepravy smluvním dopravcem
Služby zajišťovány výběrovým řízením v souladu se z. č. 134/2016 Sb. a příslušným RMO.
Změna: Centrální akviziční pracoviště Úřad finanční správy AČR
  Po podepsání smlouvy je převedená příslušná částka z účtu MO u ČNB na účet organizace
  Při jednání o smlouvě OVD řeší notifikace
  OVD předá odesílateli informace o termínu letu a další údaje

## Slide 15
Metodika odesílatele
(Mezinárodní vojenské letecké přepravy)
Poř.č. | Činnost | Poznámka
1 | Vznik nutnosti přepravy – plánovaný/ neplánovaný | Proces plánování
2 | Ujasnění co nebo kdo se bude přepravovat | Proces plánování
3 | Zjistit zda zamýšlený přepravovaný materiál má příslušné doklady, klasifikace apod. | Fáze zámyslu
4 | Zjistit zda zamýšlený materiál je přepravitelný letecky a za jakých podmínek | Součinnost s orgány voj. dopravy a zDL
5 | Stanovit velitele přepravy | Odpovědná a kontaktní osoba odesílatele
6 | Zpracovat požadavek na mezinárodní vojenskou leteckou přepravu | Fáze žádosti
7 | V případě nejasností při zpracování požadavku obrátit se na OVD nebo zDL o pomoc | Součinnost
8A | Požadavek s podpisem velitele součásti odeslat služebním postupem ke schválení NGŠ | Fáze žádosti
8B | V prostoru odpovědnosti operačního velitele NATO se řídit jeho rozkazy | Operace NATO
9 | Obdržet odborné instrukce k provedení mezinárodní vojenské letecké přepravy | Od OVD, zDL, operačního velitele
10 | Vydat rozkaz k přepravě | Fáze přípravná
11 | Naplánovat silniční přesun, přepravu na a z letiště | Fáze přípravná
12 | Zabezpečit manipulační prostředky v případě potřeby | Fáze přípravná
Metodika činnosti odesílatele

## Slide 16
13 | Poučit velitele přepravy a všechny účastněné osoby s jejich povinnostmi a seznámit je s bezpečnostními zásadami při mezinárodní vojenské letecké přepravě. | Fáze přípravná
14 | Velitel přepravy určuje správce nákladu a provádí jejich poučení (přeprava s doprovodem) | Fáze přípravná
15 | Provést přípravu osob a materiálu k přepravě | Fáze přípravná
16 | Zabalit a označit materiál určený k přepravě | Fáze přípravná
17 | Při přepravě osob z předstihem nahlásit dopravci jejich počet z důvodu zabezpečení stravy. Zpravidla se jedná minimálně o 3 dni před plánovanou realizací. | Fáze přípravná
18 | Odeslat velitele přepravy předletové odborné instruktáži k OVD nebo k zDL při odletu z ČR | Fáze přípravná
19 | Provést rekognoskaci letiště (v přídě nutnosti) | Fáze přípravná
20 | Provést silniční přesun, přepravu na a z letiště | Fáze realizace
21 | Činnost na letišti řídí velitel přepravy, který je vždy podřízen kapitánu letadla | Fáze realizace
22 | Plnit funkci celního deklaranta | Fáze realizace
23 | Na palubě letadla se řídit pokyny kapitána letadla | Fáze realizace
24 | Po realizaci letecké přepravy a vykládce materiálu hlásit ukončení přepravy | Fáze závěrečná
Metodika odesílatele - pokračování

## Slide 17: Přeprava vyhrazeného leteckého materiálu
Vyhrazený materiál, resp. nebezpečné zboží = zejména munice, výbušniny, zbraně, chemikálie, lékařský a sanitární materiál
Základní rozdělení nebezpečného zboží:
Zboží, které je zakázáno přepravovat letecky.
Zboží, které možné letecky přepravovat jen za zvláštních opatření.
Zboží, které je všeobecně povoleno k letecké přepravě při splnění a dodržení ustanovení všech souvisejících předpisů z hlediska balení a vlastní dopravy.
Základní manuál pro přepravu:
  Technické instrukce pro bezpečnou dopravu nebezpečného zboží vzduchem
  Předpis mezinárodní organizace leteckých dopravců pro přepravu nebezpečného zboží (IATA DGR)
Jakékoliv porušení předpisů ICAO a IATA pro leteckou přepravu může být porušením zákona a může být právně postihováno.

## Slide 18
Za deklaraci obsahu nákladu a jeho zabalení odpovídá odesílatel.
Ve spolupráci s OVD určí nebezpečný materiál vyžadující zvláštní zacházení a přípravu.
Musí vyplnit Osvědčení o bezpečnosti munice a výbušnin

## Slide 19: Celní a pasové odbavení
přepravní dokumenty a dokumenty pro celní a pasové odbavení si zabezpečuje odesílatel za odborné pomoci OVD v souladu s publikací AMovP-2 (překračování hranic)
Odesílatel zodpovídá za deklaraci obsahu zásilky, zabalení, polepení a vypracování celních dokumentů (FORM 302 + potřebné přílohy).
Podpisem celních dokumentů a již výše uvedeného prohlášení potvrzuje odesílatel správnost předložených dokumentů.

## Slide 20: Nakládka (vykládka) na letišti
Obecně platné postupy
odesílatel na základě ONP určí priority a pořadí přesunovaného materiálu a osob, určí velitele přepravy
v předstihu před nakládkou celní projednání a kontrola materiálu
konečné zpracování plánů nakládky probíhá v součinnosti s OVD podle typů letounů a priorit
velitel letounu přistaví letoun do místa, které k nastoupení osob a nakládce určí orgány řízení letového provozu
osoby se dostaví do místa určeného pro shromáždění nejpozději 90 minut před plánovaným odletem, pohybují se ve vymezeném prostoru
velitel přepravy předá jmenný seznam přepravovaných osob členu osádky nebo kapitánovi
kontrola zavazadel, celní a pasová kontrola při mezinárodní přepravě, pokyn k nastoupení osob
uložení zboží
Notes: ONP – Odborné nařízení k přepravě

## Slide 21: 2) Vybrané bezpečnostní zásady
Osoby, které budou manipulovat s nákladem musí být v obecné rovině poučeny o zásadách BOZP, pohybu po letištní ploše (v bezpečnostní zóně)
  přizpůsobit poučení podle konkrétního nákladu
  poučení doložit písemným dokumentem, kde osoby podepíší, že byly náležitě poučeny
Bezpečnostní zóna je vymezena průmětem elipsy na letištní plochu ve vzdálenosti 3 m od přídě letounu, levého a pravého křídla a ocasních ploch letounu

## Slide 22
V bezpečnostní zóně se pohybují pouze určené osoby, které nakládají nebo vykládají vojenský materiál. Vybraná pravidla pro pohyb:
bez výslovného povolení letištního dozoru zákaz pohybovat se na parkovacích plochách, pojezdových drahách, v hangárech, na startovacích drahách a v zabezpečovacích budovách
používat chrániče sluchu
zákaz pohybovat se ve směru tahu leteckých motorů
vojenská technika se přibližuje k letounu vždy ve směru řidiče
zákaz projíždět pod jakoukoli částí letounu
zakázáno najíždět do letounu bez navádění
při doplňování letounu pohonnými hmotami zákaz pohybu vozidel po celou dobu přítomnosti plnící cisterny
u vozidel používat výstražná a parkovací světla
zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm s výjimkou určených prostorů
nakládací skupina musí nosit ochranné rukavice, ochranu sluchu, reflexní oděv, pevnou obuv, případně i ochranné brýle, zakázáno nošení prstenů a dalších šperků